УВАГА!

Прийом пропозицій на забезпечення ДП «Укрспирт»                                           паливом котельним коксохімічним сумішним альтернативним

протягом 2018 року

Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (ЄДРПОУ: 37199618) проводить конкурс по визначенню переможця щодо забезпечення місць провадження діяльності паливом котельним коксохімічним сумішним альтернативним.

Прийом комерційних пропозицій на поставку палива  котельного коксохімічного сумішного альтернативного на період з січня по грудень 2018 року.

У пропозиції необхідно вказати ціну на товар з урахуванням вартості транспортування на склад покупця (умови DDP).

1. Технічне завдання на закупівлю палива котельного коксохімічного сумішного альтернативного:

| Найменування товару | Назва нормативного документу | Значення показника |
| --- | --- | --- |
| Паливо котельне коксохімічне сумішне альтернативне | ТУ У 20.1-00190443-042:2015 | Масова частка води,% не більше – 5,0; Масова частка сірки ,% не більше – 2,0; Температура спалаху у відкритому тиглі не осушеного палива °С, не менше - 70; В’язкість умовна, при 50 °С, не більше – 3,0; Зольність, %,не більше – 0,5; Температура застигання , °С не більше +10; Теплота згорання (нижня) в перерахунку на сухе паливо, ккал/кг, не менше – 7500; Масова частка механічних домішок,%, не більше – 1,0. |

2. Список місць провадження діяльності (МПД) ДП «Укрспирт» які приймають паливо                        котельне коксохімічне сумішне альтернативне на умовах поставки – DDP (склад покупця)               згідно INCOTERMS-2010:

| Облать | МПД ДП «Укрспирт» | Адреса (місце поставки) |
| --- | --- | --- |
| Вінницька | Бершадське | вул. Чкалова, 1м. Бершадь, Вінницька обл. |
|  | Овечацьке | вул. Жовтнева, 25, с. Дружне, Калинівський р-н, Вінницька обл. |
| Житомирська | Липницьке | вул. Заводська, 1 с. Липники, Лугинський р-н, Житомирська обл. |
| Львівська | Воютицьке | с. Воютичі, Самбірський р-н, Львівська обл. |
|  | Рава-Руське | вул. 22 січня, 50, м. Рава-Руська, Жовківський р-н, Львівська обл. |
|  | Сторонибабське | вул. Заводська, 1, с. Сторонибаби, Буський р-н, Львівська обл. |
| Чернігівська | Новоборовицьке | вул. Заводська, 1 с. Нові Боровичі Щорський р-н Чернігівська обл. |
| Черкаська | Косарське | вул. Кірова, 1, с. Косарі, Кам’янський р-н, Черкаська обл. |

3. Загальні вимоги відбору контрагентів для прийняття участі у конкурсі щодо поставки палива котельного коксохімічного сумішного альтернативного:

- Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

- Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

- Наявність документально  підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

- Надання повного пакету право установчих документів.

- Відповідність продукції технічним вимогам.

З приводу палива котельного коксохімічного сумішного альтернативного та об'ємів поставок звертайтесь за номерами телефонів:

| Провідний менеджер відділу МТЗ | Огороднік Ю.М. | 0964483708 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Відділ МТЗ |  | 0442840489 |  |
| Комерційні пропозиції надсилайте на електронну адресу: | y.ogorodnik@ukrspirt.com |